机电专业实训设备维修改造需求

南海信息技术学校机电专业现存放于实训三期504光机电一体化实训场室，由于该设备购买得比较早（2008年采购），至今差不多使用了十年，设备的使用率比较高，但损耗也比较大，设备需要维护了；加上现在西门子的PLC在广东地区的使用率也越来越高了，工业机器人比赛使用的也是西门子PLC系统，根据教学需要把部分设备改造成西门子的PLC的控制系统，可以兼顾三菱和西门子的PLC教学。需要维护及改造的系统如下：

| 序号 | 内容 | 要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械结构调整 | 把所有设备全部拆出来，除尘除锈处理，损坏的缺少的给予更换，按尺寸要求全部重新定位安装，各机构之间能配合工作，带输送机组装，机械手组装达到工作要求。 | 24套 |
| 2 | 气路整体 | 重新整理气缸、气路、损坏的缺少的给予更换，按工艺要求重新布置气管，气路，调节好气路达到工作要求。 | 24套 |
| 3 | 电路整理 | 补充300条1米的安全插拔线，200条30的安全插拔线，更换行线槽，重新安装电路，更换损坏的传感器，重新调整传感器，维修PLC、变频器、电源开关盒模块。 | 24套 |
| 4 | PLC模块 | 更换西门子PLC，1200系列或200系列，48点以上，使用安装盒子安装好，所有IO点都对外安装有4mm快速插拔插座，表面电器符号丝印，配套装好电源。 | 10套 |
| 5 | 变频器模块 | SIMATI V20小型变频器，使用安装盒子安装好，所有IO点都对外安装有4mm快速插拔插座，配套装好控制开关，表面电器符号丝印。 | 10套 |
| 6 | 触摸屏模块 | 宽屏7寸， SMART 700 IE V3，配安装支架，配通迅线，配电源 | 10套 |