汽修专业实训设备采购清单

| 序号 | 品名 | 规格、型号 （具体参数） | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞轮螺丝 | 科鲁兹1.6LDE，上海通用正厂配件 40颗 | 40个 | 技能抽查 |
| 2 | 进气凸轮轴 | 科鲁兹1.6LDE，上海通用正厂配件 | 5条 | 技能抽查 |
| 3 | 排气凸轮轴 | 科鲁兹1.6LDE，上海通用正厂配件 | 5条 | 技能抽查 |
| 4 | 机油壶 | 发动机拆装省赛规格 | 15个 | 技能抽查 |
| 5 | 塞规（短） | 世达09407 | 20把 | 技能抽查 |
| 6 | 机油泵总成 | 科鲁兹1.6LDE，上海通用正厂配件 | 5个 | 技能抽查 |
| 7 | 发动机拆装实训台 | 科鲁兹1.6LDE，与学校现有设备相配，与现有着车启动设备相适应。 一、产品简介及组成：为方便教学过程中对科鲁兹1.6LDE发动机的整体认识，同时为了便于拆装实训过程中的测量和部件检测操作，采用配件齐全发动机总成安装在拆装翻转架上制作成发动机拆装教学设备。能实现发动机轴向翻转全方位无死角操作，让学员便安全方便对发动机进行拆装实训；拆装翻转架由轴向减速机构、发动机总成、发动机安装支架、发动机翻转主架、接油盘、高温喷塑处理带滚轮可移动底架等组成。 二、教学功能：1、发动机拆装翻转架适用教学上对发动机进行拆装实训作业；2、发动机可移动式设计，调整到任意定位作业的要求，方便学员在任何角度时行拆装操作； 3、发动机角度可根据学员的方便调整到最佳的作业角度进行拆装操作；4、发动机在拆装过程中可实现360度轴向翻转，速比60：1，并可在任意角度稳定停止；5、底部放置大面积接油盆可做到工具、零件、机油三不落地。 三、设备安全：1、设备配备有安全锁止装置，可对发动机起动时进行锁止；2、配套水平旋转锁定装置，可防止错误操作对人员的伤害。 四、产品特点： 1、减速装置，采用60：1减速机，省力快速完成作业准备；2、拆装翻转架采用框架式设计（提供证明文件复印件加盖公单），可杜绝拆装中重力失衡现象，拆装中发动机可做轴向任何角度翻转和静止；3、设有着车锁止机构，可配合发动机运行检测控制台进行着车实训。 五、技术参数：1.外形尺寸：115×80×115cm；2.整机重量：185kg。3. 工作温度：-10-45℃。 | 2套 | 技能抽查 |
| 8 | 日光对色灯套装 | SATA tureSUN LED lamp SATA 日光对色灯套装。与国赛设备相同。 | 1套 | 涂装 |
| 9 | 空气流量计 | 10款卡罗拉1.6GL，1ZR，LFMAPE2C8A | 1个 | 汽车维护 |
| 10 | 火花塞 | NGK，铱金 | 4只 | 汽车维护 |
| 11 | 蓄电池 | GS，60AH，免维护 | 2只 | 汽车维护 |
| 12 | 内饰胶钉 | 卡罗拉1.6GL，1ZR，LFMAPE2C8A，正品 | 1盒 | 汽车维护 |
| 13 | 机油格 | 卡罗拉1.6GL，1ZR，LFMAPE2C8A，正品 | 3只 | 汽车维护 |
| 14 | 点火线圈 | 卡罗拉1.6GL，1ZR，LFMAPE2C8A，正品 | 2个 | 汽车维护 |
| 15 | 轮胎螺栓 | 卡罗拉1.6GL，1ZR，LFMAPE2C8A，正品 | 5只 | 汽车维护 |
| 16 | 制动钳螺栓 | 卡罗拉1.6GL，1ZR，LFMAPE2C8A，正品 | 12只 | 汽车维护 |
| 17 | 油门踏板位置传感器 | 卡罗拉1.6GL，1ZR，LFMAPE2C8A，正品 | 1套 | 汽车维护 |
| 18 | 刹车油 | Dot4 | 2支 | 汽车维护 |
| 19 | HB3卤素灯泡 | 飞利浦，10款卡罗拉1.6GL | 2只 | 汽车维护 |
| 20 | 示宽小灯泡 | 飞利浦，10款卡罗拉1.6GL | 10只 | 汽车维护 |
| 21 | 高低脚灯泡 | 飞利浦，10款卡罗拉1.6GL | 10只 | 汽车维护 |
| 22 | 火花塞 | 12款雪佛兰科鲁兹1.6LDE，LSGPC5ZUXEF016668，正品 | 4只 | 汽车维护 |
| 23 | 机油格 | 12款雪佛兰科鲁兹1.6LDE，LSGPC5ZUXEF016668，正品 | 3只 | 汽车维护 |
| 24 | 点火线圈 | 12款雪佛兰科鲁兹1.6LDE，LSGPC5ZUXEF016668，正品 | 1只 | 汽车维护 |
| 25 | 轮胎螺栓 | 12款雪佛兰科鲁兹1.6LDE，LSGPC5ZUXEF016668，正品 | 8只 | 汽车维护 |
| 26 | 洗车机 | 洁宝，功率：3KW；工作压力：7mpa 流量：14.3L/min。装箱配件如下： 1、原装网压高压钢丝出水管10米一根。2、原装进水管一根。3、原装双位双孔短枪一把。4、原装易损修理包一包。5、原装过滤网一个。 | 1台 | 汽车美容 |
| 27 | 组合鼓 | 七合一组合鼓。德迈龙，DML-ZH-05W,松驰济、腊水、上光剂、气、水 、电、高压鼓七合1，精洗工位使用。产品名称：自由式组合鼓。产品材质：钢铁+优质塑料。 | 3套 | 汽车美容 |
| 28 | 得伟抛光机 | 转速范围0-3500 转/ 分钟，得伟品牌 | 2台 | 汽车美容 |
| 29 | 蜡水匹配机 | 巴斯佰特，三合一蜡水调配机。电压：AC/220V 50-60Hz；额定功率：480W；产品外形尺寸：长68*宽33*高50CM。 | 1台 | 汽车美容 |
| 30 | 三种洗车液 | 500ml规格 | 10桶 | 汽车美容 |
| 31 | 脱水机 | 四轴承 | 1台 | 汽车美容 |
| 32 | 吸尘机 | 双马达 | 2台 | 汽车美容 |
| 33 | 吸尘机过滤袋 | 与吸尘机配套 | 2个 | 汽车美容 |
| 34 | 氮气机 | 诗琴G5百力轮胎氮气机 1130轮胎充氮机 氮气机，包安装。 | 1台 | 汽车美容 |
| 35 | 臭氧消毒机 | 奥宗尼尔，OZ-002 | 1台 | 汽车美容 |
| 36 | 蒸汽机 | MD-3000 | 1台 | 汽车美容 |
| 37 | 组合鼓的安装支架 | 包安装 | 3套 | 汽车美容 |
| 38 | 清洁手推车 | AF08170 | 2台 | 汽车美容 |
| 39 | 打气表 | 台湾得力 | 2把 | 汽车美容 |
| 40 | 洗车大毛巾 | 1mX2m，棉质 | 20条 | 汽车美容 |
| 41 | 洗车毛巾 | 0.3mX0.8m，棉质 | 20条 | 汽车美容 |
| 42 | 美容小车 | OBSY，移动洗车－多功能清洁推车，欧邦士 | 2台 | 汽车美容 |
| 43 | 塑料工具车 | SGCB，台湾新格，多功能手推车 工作车 美容工具车 汽车小推车 洗车三层车 ，进口材质 结实耐用耐酸碱 | 2台 | 汽车美容 |
| 44 | 洗车海绵 | SGCB，洗车专用 | 10个 | 汽车美容 |
| 45 | 吹尘枪 | SGCB，SGGC040 | 8把 | 汽车美容 |
| 46 | 气动打蜡机 | SGCB，汽车美容气动打蜡机 | 1台 | 汽车美容 |
| 47 | 自动加气机 | 挂式，G5 E-07自动轮胎充气机 液晶屏轮胎自动充气机 G5自动轮胎充气机，包安装。 | 1台 | 汽车美容 |